## Slide 2
Objetivo do treinamento (5w2h)

## Slide 3: Conteúdo programatico

## Slide 4: importância
Foto fatalidade importante
Notes: Qual a importância?
O que vou aprender hoje? (colocar cronograma e deixar algo que não vamos mostrar com algum integrante inexistente)
Quanto tempo dura?
Qual a validade do treinamento?

## Slide 5: Dinâmica

## Slide 6
O que é fogo?
É uma reação química de oxidação que se processa rapidamente, com desprendimento de energia na forma de luz e calor, provocando alterações profundas na substancia que se queima.
Fogo quando controlado é gerador de riquezas e energias.
Fogo quando está fora de controle é causados de incêndios e destruições.
Notes: Na verdade, o fogo não apresenta estado físico, já que ele não é matéria. O fogo não ocupa espaço e não apresenta massa, logo, ele não pode ser sólido, líquido, gasoso nem plasma. Sendo assim, sobrou apenas a opção energia.

## Slide 7
Causas de incêndio
Naturais: Quando o incêndio é originado em razão dos fenômenos da natureza, que agem por si só, completamente independente da vontade humana.
Notes: Exemplos de origens:
• Fogos de Artifícios
• Velas, lamparinas, iluminação à chama aberta sobre móveis. • Aparelhos eletrodomésticos / Instalações Elétricas Inadequadas
• Pontas de Cigarros
• Vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.)

## Slide 8
Acidental: Quando o incêndio é proveniente do descuido do homem, muito embora ele não tenha intenção de provocar o acidente. Esta é a causa da maioria dos incêndios.
Causas de incêndio
Notes: Exemplos de origens:
• Fogos de Artifícios
• Velas, lamparinas, iluminação à chama aberta sobre móveis. • Aparelhos eletrodomésticos / Instalações Elétricas Inadequadas
• Pontas de Cigarros
• Vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.)

## Slide 9
Proposital: Quando o incêndio tem origem criminosa, ou seja, houve a intenção de alguém em provocar o incêndio.
Causas de incêndio
Notes: Exemplos de origens:
• Fogos de Artifícios
• Velas, lamparinas, iluminação à chama aberta sobre móveis. • Aparelhos eletrodomésticos / Instalações Elétricas Inadequadas
• Pontas de Cigarros
• Vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.)

## Slide 10: Tetraedro do fogo
Reação em cadeia
Notes: Combustível: material ou substancia que possui a capacidade de produzir calor por meio da reação química, servindo de campo para a propagação do fogo.
Comburente: é o elemento ativador do fogo, reage com os gases liberados pelo combustível formando a chama. (COLOCAR VIDEO)
Calor: é uma forma de energia física/química ligada diretamente ao aumento da temperatura, é o que dá inicio ao fogo e que faz as chamas se propagarem.

## Slide 11: Calor
É a condição que dá início (ignição), mantém e incentiva a combustão;
Eleva a temperatura das substâncias;
É responsável por vaporizar os materiais até o estado gasoso.
Química  Reação exotérmica;
Mecânica  Atrito de dois materiais;
Elétrica  Estática, arco elétrico, curto circuito, raio;
Nuclear  Reação nuclear, radiação solar.
Notes: Como principais fontes de calor temos:
- O calor ambiental;
- A chama;
- O calor provocado pelo choque, atrito e compressão;
- Energia radiante (raio laser);
- O calor das reações químicas exotérmicas (oxidações por exemplo);
- Energia elétrica (centelha).

## Slide 12: Combustível
Combustível é o elemento que serve de campo de propagação do fogo. É toda substância sólida, líquida ou gasosa capaz de queimar e alimentar a combustão.
Em princípio, todas as substâncias são combustíveis, para efeito de combate ao fogo, são incombustíveis os materiais que queimam somente acima de 1500ºC.
Notes: Falta placa de combustível gasoso, porem não estou encontrando.

## Slide 13: Combustível solido
fotos

## Slide 14: Combustível liquido
É necessário que ocorra a vaporização do líquido para que haja a combustão.
Exemplos: gasolina, álcool, éter, tinta, solventes.
A maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que a água, sendo assim flutuam sobre ela; portanto sua queima é feita apenas na superfície.

## Slide 15: Combustível liquido
Os líquidos podem ser classificados em:
• Voláteis: são os que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente, como álcool, éter, benzina etc.;
• Não voláteis: são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores que a do ambiente, como óleo, graxa etc.

## Slide 16: Combustível liquido
Segundo a IT-02/2018, há outra classe de líquido, denominado instáveis ou reativos, cuja característica é se polimerizar, decompor, condensar violentamente ou, ainda, se tornar auto reativo sob condições de choque, pressão ou temperatura, podendo desenvolver grande quantidade de calor.

## Slide 17: Combustível gasoso
Falta colocar o texto

## Slide 18: Comburente
Comburente é o elemento ativador do fogo que, combinado quimicamente com o vapor inflamável do combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O oxigênio é o principal comburente e é encontrado na atmosfera
É o elemento que proporciona vida às chamas, que ativa e
intensifica o fogo. Como comburente natural existe o oxigênio
, que é retirado do ar atmosférico ou oriundo da estrutura molecular de alguns compostos que são ricos em oxigênio, são eles o óxido de magnésio e a pólvora, entre outros, que, quando aquecidos, liberam oxigênio alimentando a própria combustão.

## Slide 19: Comburente
Notes: Comentar a respeito de cada gas, onde encontro Outro comburente que se pode encontrar é o cloro (Cl2). É um gás mais pesado que o ar, de coloração amarelo-esverdeado, venenoso, corrosivo e largamente usado para tratamento e purificação da água, branqueamento e outros processos industriais. Não é inflamável, mas pode causar incêndio e explosões, pois em contato com determinadas substâncias, comporta-se como comburente semelhante ao oxigênio. Este fenômeno ocorre principalmente em contato com a amônia, terebentina e metais pulverizados. Onde houver possibilidade de formação deste gás, deve-se ter cuidados especiais.

## Slide 21
Reação em cadeia

## Slide 22: Temperaturas do fogo
Ponto de fulgor (flash point )
É a temperatura mínima a que uma substância combustível, em presença de ar, emite uma quantidade de vapores suficiente para que a mistura se inflame quando sujeita a uma fonte de ignição, mas a chama não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes .

## Slide 23: Temperaturas do fogo
Ponto de combustão (fire point)
Consiste na temperatura a qual um combustível emite vapores com rapidez suficiente para proporcionar a continuidade da combustão. Ou seja , mesmo eliminando a fonte de ignição inicial a combustão continua.
Notes: um combustível só se manterá queimando quando for atingido ou superado o seu ponto de combustão

## Slide 24: Temperaturas do fogo
Temperatura de ignição (auto-ignition temperature)
É a temperatura mínima na qual o combustível entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independentemente de qualquer fonte de calor.
Notes: A temperatura de autoignição de um combustível sólido é influenciada pela circulação de ar de aquecimento ou ventilação, e pela forma e dimensão do sólido

## Slide 25
Temperaturas do fogo

## Slide 26: Formas de propagação do fogo
O conhecimento das formas de propagação do fogo é importante tanto na prevenção como no combate ao incêndio. O calor é passado de um corpo para outro, por condução, radiação (ou irradiação) ou convecção.
Fotos gifs
Notes: Como tudo na natureza tende ao equilíbrio, o calor é transferido de objetos com temperatura mais alta para aqueles com temperatura mais baixa. O mais frio de dois objetos absorverá calor até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro.

## Slide 27
Formas de propagação do fogo
Condução
Na condução, o calor se propaga de um corpo para outro através do material, de molécula a molécula ou de corpo a corpo.
Notes: por exemplo, a extremidade de uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor, as moléculas desta extremidade absorverão calor; elas vibrarão mais e se chocarão com as moléculas vizinhas, transferindo-lhes calor.

## Slide 28
Formas de propagação do fogo
Radiação ou irradiação
O calor se propaga pelo ar por meio de ondas caloríficas, irradiadas por um corpo em combustão ou pela luz solar.
Notes: As ondas de calor propagam-se em todas as direções, e a intensidade com que os corpos são atingidos aumenta ou diminui à medida que estão mais próximos ou mais afastados da fonte de calor.

## Slide 29
Formas de propagação do fogo
Convecção
A convecção ocorre quando o calor se propaga por meio de uma massa de ar aquecida, que se desloca do local em chamas, levando, para outros locais, quantidades de calor suficientes para que os materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo.
Notes: Em incêndio de edifícios, essa é a principal forma de propagação de calor para andares superiores, quando os gases aquecidos encontram caminho através de escadas, poços de elevadores, etc.

## Slide 30
Formas de combustão
Colocar imagem verdadeira

## Slide 31: Combustão Lenta

## Slide 32: Combustão Viva
Combustão completa: Esse tipo de reação ocorre quando há um suprimento suficiente de oxigênio. São produzidos água (H2O) e gás carbônico (CO2). Sua chama é azul.

## Slide 33: Combustão Viva
Combustão incompleta: O suprimento de oxigênio é insuficiente para consumir todo combustível. São produzidos água e monóxido de carbono (CO), com uma quantidade menor de gás carbônico. Essa combustão produz a fuligem. Sua chama é amarelada.

## Slide 34: Video bleve: https://www.youtube.com/watch?v=UM0jtD_OWLU
Combustão explosiva
Falar um pouco sobre
Video bleve

## Slide 35
NBR-12693:2021
NR23 - Tipos e Classes de Extintores

## Slide 36: PORTARIA INMETRO N° 058, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (DOU de 24.02.2022) Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Consolidado.

## Slide 37: O que são extintores?
Os extintores são a primeira linha de frente e um dos principais equipamentos de segurança na hora de combater um incêndio. Eles são desenvolvidos, principalmente, para evitar que o fogo se alastre e cause maiores estragos e ofereça mais riscos.

## Slide 38: Para que servem? E onde Usamos?
Ele é um equipamento de segurança que possui a finalidade de acabar ou controlar princípios de incêndios em casos de emergência.
Prédios residenciais ou comerciais
Indústrias
Comércio
Entre outros.

## Slide 39: Tipos de Extintores Mais Utilizados
Classe A
Classe BC
Classe ABC
CO2

## Slide 40
Conhecendo Por Dentro e Por Fora

## Slide 41
Os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada.
Possuir selo de conformidade concedida Sistema Brasileiro de Certificação (Inmetro)
Período de Manutenção

## Slide 42
O Anel de plástico ou metálico informa em que ano o extintor foi recarregado.
Todos os extintores que passarem por manutenção de 2º ou 3º níveis deverão obrigatoriamente ter seus anéis trocados, prova de que os mesmos foram abertos. Portaria 412/2011,
Período de Manutenção

## Slide 43
Identificar o material que está pegando fogo.
Identificar o tipo do extintor.
Identificar para que lado está o vento.
Caminhar com o extintor até o incêndio(principio).
Girar o pino para quebrar o lacre.
Pegar na mangueira pela ponta.
Acionar o gatilho, direcionando para o principio do incêndio( base do fogo)
Passo a passo para o uso do extintor

## Slide 44
Classificação
Classe A:
Incêndios em materiais sólidos, fibrosos e de fácil combustão, exemplo: papel, madeira, tecido e borracha.
Costumam gerar resíduos como brasas ou cinzas.
Classe B:
Incêndios em gases e líquidos inflamáveis, exemplo: gases combustíveis, graxas, gasolina, álcool, tintas, querosene, etc.
Queimam apenas na superfície e não deixam resíduos.

## Slide 45
Classificação
Classe C:
Incêndios causados por equipamentos elétricos energizados, exemplo: quadros de força, transformadores e qualquer outro equipamento de uso em aplicações de energia elétrica.
Devido à eletricidade, é um incêndio de alto risco.
Para a sua extinção só pode ser realizada por agente extintor não condutor de eletricidade, nunca com extintores de água ou espuma.

## Slide 46
Classificação
Classe D:
Incêndios causados por metais pirofóricos – ou seja, metais que têm a capacidade de entrar em combustão com substâncias comuns, como o oxigênio.
Exemplos: magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, urânio e zircônio.
O incêndio se propaga por meio de uma reação em cadeira durante a combustão.
São os incêndios mais letais e destruidores de todos.
O agente extintor é a Base de cloreto de sódio.

## Slide 47
Classificação
Classe E:
Fogo em materiais radioativos, exemplo: setores de Raios-X, radioterapia e quimioterapia.

## Slide 48
Classificação
Classe K:
Incêndios causados por óleos, banhas, gorduras vegetais e animais.
O agente extintor é o: acetato de potássio.
É proibido usar extintores a base de água, pois reage perigosamente com a agua gerando explosões.
Método de Extinção mais indicado é o abafamento.

## Slide 50
Água Pressurizada
Classe A: materiais sólidos - Tecidos, madeira, papel, algodão.
Composição: Água pressurizada.
Faz a extinção por resfriamento.
Utilizado para “Classe A”
Água pressurizada

## Slide 51
Líquidos e gases inflamáveis.
Equipamentos elétricos.
Água
Água Pressurizada
Não utilizar:
Água pressurizada

## Slide 52
Gás Carbônico ou Dióxido de Carbono (CO2)
Classe B: líquidos inflamáveis.
Classe C: materiais elétricos energizados.
Composição: Dióxido de carbono.
Faz a extinção por abafamento.
Utilizado para “Classe B e C”
CO2

## Slide 53
Utilizados em incêndios que ocorrem em equipamentos elétricos energizados (ex: motores, transformadores, eletrodomésticos, etc).
Utilizado em materiais líquidos e inflamáveis (ex: óleos, graxas, vernizes, gasolina, álcool, etc).
Não deixa resíduos após a combustão.
Precisam passar por inspeção técnica a cada seis meses.
CO2
Gás Carbônico ou Dióxido de Carbono (CO2)

## Slide 54
Gás Carbônico ou Dióxido de Carbono (CO2)
CUIDADO:
É asfixiante, devendo assim, se evitar o uso em ambientes pequenos/reclusos.
CO2

## Slide 55
Pó Químico BC
Classe B: líquidos inflamáveis.
Classe C: materiais elétricos energizados.
Composição: Bicarbonato de Sódio.
Faz a extinção por resfriamento e abafamento.
Deixam resíduos após o uso.
Utilizado para “Classe B e C”
Bicarbonato de sódio

## Slide 56
Pó Químico ABC
Classe A: materiais sólidos.
Classe B: líquidos inflamáveis.
Classe C: materiais elétricos energizados.
Composição: fosfato monoamônico.
Faz a extinção por abafamento.
Deixam resíduos após o uso.
Utilizado para “Classe A, B e C”
Fosfato monoamônico

## Slide 57
Espuma mecânica
Classe A: materiais sólidos.
Classe B: líquidos inflamáveis.
Composição: Líquido Gerador de Espuma (LGE) e água.
Faz a extinção por resfriamento.
Utilizado para “Classe A e B”
LGE e água

## Slide 58: Utilizado em postos de gasolina. Tipos mais utilizados são os de ”Pó químico BC” ou “ABC”.
Extintores de Carrinho
Utilizados em líquidos inflamáveis.

## Slide 59
Utilizado em incêndios de cozinhas residenciais e industriais. Em produtos como (Banha, gordura e óleo) voltado ao cozimento de alimentos.
Reage perigosamente com água, gerando explosões.
Método de Extinção mais indicado é o abafamento.
Extintor de incêndio classe K (Acetato de Potássio)
Extintor “Classe K” - Onde Usamos

## Slide 60: Tipos e classificações de cada extintor
Pó Químico ABC
O extintor de Pó Químico ABC é um extintor de baixa pressão.
Podemos citar um de 6,1 Klg.
Sua carga extintora é de 4 Klg.
Ele tem um tempo de descarga de 14 á 20 segundos.
Alcançe no jato é de 4 á 8 metros.
E o melhor dos extintores, o mais versatil,o mais leve.
O interessante deste extintor é que o usuário não corre o risco de errar na escolha do extintor,pois se tiver um fogo na parte elétrica,ou na parte de combustível,ou mesmo no tipo A de, ele tem tem eficiência para ou três.
Extintor “Pó Quimico ABC” - Onde Usamos

## Slide 61
1 – Nunca deixe a empresa sem extintor: Quando for realizar a recarga dos extintores mantenha pelo menos metade da empresa com extintores. Sua empresa não pode ficar desprotegida.
Isso é um erro grave que pode custar vidas humanas e também todo o patrimônio do empregador. Por isso, dê preferência para empresas que forneçam extintores substitutos no período de recarga. Afinal, mesmo que os extintores da empresa estiverem sendo recarregado você precisa ter extintores para o caso de incêndio.
O incêndio não vai levar em consideração seus extintores estão sendo recarregado ou se eles estão na empresa. Ele pode acontecer a qualquer momento, isso não é ser pessimista, é ser prevencionista!
A empresa precisa estar preparada para atuar no combate a incêndio o tempo todo.

## Slide 62
2 – Local de instalação: O extintor deve ser colocado exatamente onde o projeto determinar.
Se o projeto determinar extintor de pó químico tem que ser pó químico, e não CO2! Devemos respeitar 100 por cento do que o projeto determinar. E se o projeto estiver inadequado não devemos tentar resolver por conta própria e sim acionar o profissional que elaborou o projeto e alertá-lo sobre as possíveis mudanças que devem ser feitas.

## Slide 63
3 – Pessoas treinadas: De nada adianta você ter o melhor programa de prevenção e combate incêndio da sua cidade ou do Brasil, se não tiver pessoas preparadas para utilizar os equipamentos de combate a incêndio.

## Slide 64
Conteudo sr osmar

## Slide 65
IT Nº 20/2019 - Sinalização de Emergência

## Slide 66: Sinalização de Emergência
Fácil leitura, compreensão, com grafismo, cor e tamanho adequado;
Instalação em locais de fácil visualização e acesso;
A sinalização de emergência tem como objetivo alertar para os riscos existentes na edificação e indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio.

## Slide 67
É a “Norma Regulamentadora” que tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes.
O que é a NR26

## Slide 68
• Prevenção de Acidentes;
• Identificar os equipamentos de segurança;
• Delimitar áreas;
• Identificar e advertir acerca dos riscos existentes.
Objetivo

## Slide 69: Onde Usamos
Casos de incêndio;
Desabamentos;
Outros casos que necessitam o encaminhamento para área segura, devido a situações de pânico em emergências, e é preponderante para a prevenção de acidentes graves.

## Slide 70: Cores das Placas
O Que é?

## Slide 71: Verde - Orientação e Salvamento
Passagens de Urgência;
Orientações.

## Slide 72: Vermelha - Aparelhos de Proteção e Combate à Incêndio
Portas de saída de emergência
Extintor e sua localização

## Slide 73
Foto????

## Slide 74: Amarela - Atenção
Indica “cuidado” - situações com alto grau risco, ou que demandam enorme atenção.

## Slide 75: Azul - Avisos

## Slide 76: Sinalizações - Deficientes Visuais (Mapa Tátil)
Desenhos técnicos com textos em alto relevo, braile, com direções e orientações do espaço físico.

## Slide 77
Colocar foto

## Slide 78: Sinalização de extintores
Nas áreas industriais e depósitos, deve ser pintada de vermelho, com bordas amarelas, uma área de piso sob o extintor, a fim de evitar que seu acesso seja obstruído. Esta área deve ter, no mínimo, as seguintes dimensões:
área pintada de VERMELHO: 0,70 m x 0,70 m;
b) bordas AMARELAS: 0,15 m de largura.

## Slide 79: Altura das Sinalizações
Nível Superior: Acima de 1,80m: Toda placa localizada nesta faixa tem a finalidade de garantir a visualização dos elementos de sinalização evitando o seu bloqueio visual.

## Slide 80: Altura das Sinalizações
Nível Intermediário: Entre 0,50m e 1,80m: Tem por objetivo garantir o alcance de leitura e destaca alguma orientação ou informação sobre rota de fuga ou dispositivos existentes ao longo da sua extensão.

## Slide 81: Altura das Sinalizações
Nível Inferior: Entre 0,25 e 0,50m: Utilizada próxima do piso principalmente quando há fumaça e se torna necessário o agachamento para evacuação do local.

## Slide 82: Sinalização Padrão Utilizada
Sinalização de saída sobre porta corta fogo.
Sinalização indicando obstáculos.
1
2

## Slide 83: Sinalizações de Segurança - Escadaria

## Slide 84: Sinalizações de Saída Perpendicular

## Slide 85: Sinalização de Segurança - Fotoluminescente

## Slide 86: Sinalização de Segurança - Fotoluminescente

## Slide 87: O que é
A rota de fuga é o trajeto a ser seguido no caso de necessidade urgente de evacuação de um local em função de incêndio, desabamentos ou outros casos de emergência.
É a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores. O seu objetivo é informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos.
Rota de Fuga
Mapa de Risco

## Slide 88: Mapa de Risco / Rota de Fuga (NR05)